Данные об аварийных отключениях в сетях АО «КСК»

г. Кисловодск  2023 г.

| № п/ п | Дата, время отключения | Дата, время включения | Наименование электросети | Причина отключения | Мероприятия по устранению | Объем недопоставленной электроэнергии кВт/ч по квартально |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 16815,6 |
|  |  |  |  |  |  | Время восстановления электроснабжения |
| 1 | 28.01.2023г. 14ч.45м. | 28.01.2023г. 16ч..10м. | КЛ -10кВ ТП–278 –РП-4 Ул. Пороховая 43 | Повреждение КЛ частным лицом | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 85 мин |
| 2 | 28.01.2023г. 14ч.45м. | 28.01.2023г. 16ч..10м. | КЛ -10кВ ТП–275 –144 Ул. Главная | Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 85 мин |
|  |  |  | Февраль |  |  |  |
| 3 | 07.02.2023г. 10ч.20м. | 07.02.2023г. 11ч.40м. | КЛ -10кВ ТП–78 –141 Ул. Героев Медиков | Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 100 мин |
| 4 | 07.02.2023г. 10ч.20м. | 07.02.2023г. 12ч.00м. | КЛ -10кВ ТП–291 –15 Ул. Промышленная | Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 80 мин |
| 5 | 17.02.2023г. 11ч.20м. | 17.02.2023г. 11ч.45м. | КЛ -10кВ РП–5 –п/ст «Парковая» Ул. Пятигорская | Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 25 мин |
| 6 | 28.02.2023г. 15ч.05м. | 28.02.2023г. 15ч.40м. | КЛ -10кВ ТП–145 –ТП-220 Ул. Промышленная | Повреждение КЛ частным лицом | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 35 мин |
|  |  |  | Март |  |  |  |
| 7 | 20.03.2023г. 08ч.05м. | 20.03.2023г. 09ч.40м. | КЛ -10кВ ТП–50 –ТП-49 Ул. Володарского | Повреждение КЛ частным лицом | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 95 мин |
| 8 | 23.03.2023г. 05ч.50м. | 23.02.2023г. 06ч.30м. | КЛ -10кВ Ф-118 РП–6 –п/ст «Парковая» Ул. Пятигорская | Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 40 мин |
| 9 | 27.03.2023г. 10ч.20м. | 27.03.2023г. 11ч.00м. | КЛ-10кВ Ф-117 РП–7 – п/ст «Парковая» Ул. Пятигорская | Повреждение КЛ частным лицом | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 40 мин |
| 10 | 27.03.2023г. 10ч.40м. | 27.03.2023г. 11ч.00м. | КЛ -10кВ ПП–2 –ТП – 159 Ул. Седлогорская | Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации | Отыскание повреждения. Применение современных методов ремонта КЛ термоусаживаемых муфт | 20 мин |
|  |  |  | 2 квартал |  |  |  |
|  |  |  | Апрель |  |  |  |
|  |  |  | Май |  |  |  |
|  |  |  | Июнь |  |  |  |
|  |  |  | 3 квартал |  |  |  |
|  |  |  | Июль |  |  |  |
|  |  |  | Август |  |  |  |
|  |  |  | Сентябрь |  |  |  |
|  |  |  | 4 квартал |  |  |  |
|  |  |  | Октябрь |  |  |  |
|  |  |  | Ноябрь |  |  |  |
|  |  |  | Декабрь |  |  |  |

Средний объем недопоставленной электроэнергии рассчитан по формуле:

√3*U*I*cosφ*T/1000

U –  номинальное напряжение,   I   -   номинальный  ток, T  -   время отключения